## Slide 1
引言 / 研究背景
高速换电与充电调度
2025 年底 · 中国电动汽车保有量
4,400
万辆
长距离出行
有限续航与较长补能时间
高峰期需求集中
换电：提前充电，到站换电
站内充电
→
满电库存
→
到站换电
电池充电与车辆停留在时间上分离
及时备好电池，同时控制充电成本
来源：IEA《Global EV Outlook 2026》。电动汽车口径含纯电动与插电式混合动力；该规模并非可换电车辆数。
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
01 / 06
Notes: 电动汽车规模扩大后，高速长途出行对补能效率和可靠性的要求更高。换电通过提前充电、到站换电，减少用户停留时间。对运营商来说，关键是结合分时电价安排充电，在用户需要时准备好电池，同时控制成本。

## Slide 2
引言 / 研究问题
预约路径与充电联合优化
全行程预约
起讫点 O–D ＋ 计划入口时间 ＋ 入口 SOC
SOC：电池荷电状态
O
A
B
C
D
E
入口
换电
经过
换电
经过
出口
示意路径：O → A → C → E
换电路径
在哪些站换电？形成怎样的站点需求？
⇄
站内充电计划
何时充、充多少？到站时能否提供满电电池？
联合目标：协调服务可靠性与运营净收益
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
02 / 06
Notes: 长途用户一次行程可能需要多次换电。我们考虑全行程预约：用户提前提供起讫点、入口时间和电量，运营商安排沿途换电站。路径决定各站需求，充电决定到站时能否供给，因此两者需要联合优化，兼顾服务可靠性和运营净收益。

## Slide 3
引言 / 动态决策
滚动更新路径与充电计划
不确定信息
入口时间 / SOC 偏差
站间旅行时间变化
随机到站需求
当前轮
下一轮
仅执行首段
预测未来 H 段
t
t + 1
t + H
观测更新 → 联合优化 → 执行首段 → 窗口前移
充电频繁更新；换电路径按较低频率调整
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
03 / 06
Notes: 实际入口时间和电量、站间旅行时间以及随机到站需求都会变化，所以日前方案需要持续修正。每轮先更新状态，再优化未来一段时间，只执行当前一段，随后向前滚动。充电可以频繁调整，路径按较低频率更新，以减少对用户行程的打扰。

## Slide 4
引言 / 末端效应与处理方法
终端资源与未完成服务
① 电池仍有后续服务价值
② 已安排的服务可能跨越预测域
预测终点
可能过度消耗库存
或推迟必要的充电
需要评价终端 SOC 分布及其满电供应能力
当前预测域 [0, H)
H
C
H + 3 到达
域外的电池消耗与服务义务，也由当前路径决定
终端价值估计
终端 SOC 分布
＋ 未完成服务
→
RL 学习
后续累计净收益
→
分段线性价值函数
嵌入滚动优化模型
有限预测域内，同时评价当期收益与留给未来的运营状态
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
04 / 06
Notes: 短预测域会遗漏两类后续影响：一是电池在域外还有服务价值，二是已经安排的换电可能在域外才发生，比如用户在 H 加 3 时到达 C 站。我们把终端 SOC 分布和未完成服务一起交给价值函数，用运营轨迹学习后续净收益，再嵌入滚动模型。

## Slide 5
引言 / 研究贡献
模型、方法与管理分析
01
联合优化建模
统一全程换电路径、站内充电与服务约束
02
动态滚动决策
实时更新信息，以不同频率调整路径和充电
03
学习终端价值
联合评价终端电池状态与域外未完成服务
04
运营管理分析
分析预约服务的适用边界与电池库存配置
研究目标；具体管理结论待实验验证
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
05 / 06
Notes: 本文主要有四方面工作：建立全程换电路径与充电联合优化模型；设计不同更新频率的滚动框架；学习同时考虑电池和未完成服务的终端价值；进一步通过实验分析预约服务的适用条件与电池库存配置。最后一部分的具体结论仍需实验验证。

## Slide 6
引言 / 文章结构
从运营场景到数值验证
后续内容
场景与模型
终端价值学习
实验与结论
下一部分：问题描述
第 2 节
问题描述与基本假设
第 3 节
模型建立
第 4 节
终端价值学习
第 5 节
数值实验
第 6 节
结论
高速公路预约换电 · 路径与充电联合优化
06 / 06
Notes: 后文先介绍运营场景和基本假设，再建立联合优化模型，随后说明终端价值学习，最后通过数值实验评价方法并总结。下面先从系统的运营过程讲起。